林海极光（LH125T-C）
LH125T-C

参数（ Specification）：

| 产品型号 | Model | LH125T-C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机型号 | Engine Type | LH152QMI-3 |  |
| 发动机排量 | Engine Displacement(cc) | 125 |  |
| 缸数 | Cylinders | 单缸 | single cylinder |
| 冲程数 | Cycle | 4 冲程 | four stroke |
| 缸径×行程（mm) | Bore and Stroke(mm) | 52.4×57.9 |  |
| 冷却方式 | Cooling | 强制风冷 | forced air cooling |
| 点火方式 | Ignition | CDI | CDI |
| 最大功率及相应转速 | Maximum kw@RPM | 6.8/7500 |  |
| 最大扭矩及相应转速 | Maximum Nm@RPM | 8.95/7000 |  |
| 干重（Kg） | Dry Weight (Kg) | 112 |  |
| 前悬挂类型 | Front Suspension type | 伸缩筒式 | telescopic fork |
| 后悬挂类型 | Rear suspension type | 整体摇臂式 | unit swing |
| 前轮制动方式 | Front Brake | 盘式 | hydraulic disc |
| 后轮制动方式 | Rear Brake | 鼓式 | drum |
| 轴距（mm） | Wheelbase (mm) | 1295 |  |
| 油箱标称容积（L） | Fuel Capaticy (L) | 6.9 |  |
| 离地间隙（mm） | Grount Clearance (mm) | 130 |  |
| 最低燃油牌号 | Minimum Fuel Octance Required | 93 |  |
| 变速器型式 | Transmission/Gearbox | CVT |  |