| 参数（ Specification） |
| --- |
| 产品型号 | Model | LH400T-B |

| 外形尺寸：长x宽x高，mm | Size: Length×Width X Height(mm) | 2170X780X1390 |
| --- | --- | --- |
| 发动机型号 | Engine Type | LH180MQ-A |
| 发动机排量(cc) | Engine Displacement(cc) | 352 |
| 发动机型式 | Engine Model | 单缸、四冲程、水冷 Single cylinder, 4strokes ,Liquid cool |
| 缸径×行程（mm) | Bore and Stroke(mm) | 80×70 |
| 点火方式 | Ignition | T.C.I |
| 起动方式 | Start type | 电起动Electric |
| 整备质量（Kg） | Weight (Kg) | 177 |
| 前轮制动方式 | Front Brake | 盘式 hydraulic disc |
| 后轮制动方式 | Rear Brake | 盘式 hydraulic disc |
| 轴距（mm） | Wheelbase (mm) | 1535 |
| 油箱标称容积（L） | Fuel Capaticy (L) | 12 |
| 经济油耗g/kw.h | Fuel Mileage(g/kw.h) | 340 |
| 离地间隙（mm） | Grount Clearance (mm) | 120 |
| 最低燃油牌号 | Minimum Fuel Octance Required | 90 |
| 最大功率及相应转速 | Demarcate power and corresponding REV | 17/6500~7000 kW(r/min) |
| 最大扭矩及相应转速 | Max torque and corresponding REV | 27/5500 Nw(r/min) |