主要技术参数：
Main technical parameters:

| 公称压力 Nominal pressure | 12500 KN |
| --- | --- |
| 层间距 Opening | 260 mm |
| 压板尺寸 Platen size | 2750×1680×120 mm |
| 工作面标高 Operation height | 1400 mm |
| 层数 Number of daylight | 22 |
| 压力缸直径×数量 Diameter × number of hydraulic cylinder | φ400×4 mm |
| 液压系统压力 Pressure of hydraulic system | 25 MPa |
| 加热介质 Heating medium | 导热油 Thermal oil |
| 加热温度 Thermal oil temperature | ≤180 ℃ |
| 快速闭合时间 Fast closing time | ≤10 s |
| 总装机容量 Power installation | 约220 Kw About 220 Kw |