描述：
Descriptions:

车总长不超过 1380mm，总宽仅为 1000 mm，装备四只低压轮胎，方向把操纵，仅供一人 以跨骑乘姿骑乘的非道路机动车。
The overall length is not more than 1380mm and the total width is only 1,000 mm. Four low pressure tires are furnished. It is manipulated by the handlebar. The non-road motor vehicle can be used by only one person keeping the posture of bestriding.

该车操纵简便自如，发动机采用皮带无级变速；制动系统安全可靠，采用前毂后碟制动方式；
The vehicle can be easily manipulated. The engine adopts the belt continuously variable transmission. The braking system is safe and reliable. The front drum brake and rear disc brake are used.

LH50ATV 使用 LH139QMB 4 冲程、单缸、OHC；最大功率 3.44 米制马力;
LH50ATV uses LH139QMB four-stroke, single-cylinder, OHC; max. power is 3.44 metric horsepower;

LH80ATV 使用 LH144QMB 4 冲程、单缸、OHC，最大功率 5.03 米制马力；
LH80ATV uses LH144QMB four-stroke, single-cylinder, OHC, max. power is 5.03 metric horsepower;

LH150ATV 使用 LH157QMJ 4 冲程、单缸、OHC，最大功率 8.84 米制马力。
LH50ATV uses LH157QMJ four-stroke, single-cylinder, OHC; max. power is 8.84 metric horsepower;

参数
Parameters

| 整车 Full vehicle | 型号 Model | LHATV50 | LHATV80 | LHATV150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长 X 宽 X 高 Length X Width X Height | 1380×950×1 050 | 1380×950×1050 | 1380×950×1050 |
|  | 轮距 Wheel track | 900mm | 900mm | 920mm |
|  | 座高 Seat height | 720mm | 720mm | 720mm |
|  | 最小离地距离 Min. ground clearance | 110mm | 110mm | 110mm |
|  | 最小转弯直径 Min. turning diameter | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
|  | 油箱容量 Fuel tank capacity | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
|  | 重量 Weight | 118kg | 118kg | 125kg |
|  | 载重量 Dead weight capacity | 75kg | 75kg | 75kg |
|  | 驱动 Drive | 2WD | 2WD | 2WD |
| 动力性能 Dynamic performance | 型号 Model | LH139QMB | LH147QME | LH157QMJ-B |
| 安全操控 Safety manipulation | 制动形式 Brake type | 液压盘式制动 Hydraulic disc brake | 液压盘式制动 Hydraulic disc brake | 液压盘式制动 Hydraulic disc brake |
|  | 悬挂方式 Suspension type | 非独立单轴摇架结构 Non-independent uniaxial cradle structure | 非独立单轴摇架结构 Non-independent uniaxial cradle structure | 非独立单轴摇架结构 Non-independent uniaxial cradle structure |
|  | 减震器类型 Shock absorber type | 螺旋弹簧油阻尼式 Spiral spring with oil damping | 螺旋弹簧油阻尼式 Spiral spring with oil damping | 螺旋弹簧油阻尼式 Spiral spring with oil damping |
|  | 轮辋规格及形式 Rim specifications and forms | 前轮辋: AT1 8X7-8; Front wheel rim: AT1 8X7-8; 后轮辋: AT1 Rear wheel rim: AT1 9X7-8 | 前轮辋: AT18X7-8; Front wheel rim: AT18X7-8; 后轮辋: AT19X7-8 Rear wheel rim: AT19X7-8 | 前轮辋: AT18X7-8; Front wheel rim: AT18X7-8; 后轮辋: AT19X7-8 Rear wheel rim: AT19X7-8 |
|  | 胎规格及气压 Specification and air pressure of tire | 前轮:35kPa; 后轮: 35kPa Front: 35kPa; rear: 35kPa | 前轮:35kPa;后轮: 35kPa Front: 35kPa; rear: 35kPa | 前轮:35kPa;后轮: 35kPa Front: 35kPa; rear: 35kPa |
| 证书 Certificate | EEC | EEC | EEC |
| 可选颜色 Available colors | 红色，蓝色， 白色 Red, blue, white | 红色，蓝色，白色 Red, blue, white | 红色，蓝色，白色 Red, blue, white |
| 40 尺高柜可装数量 Allowable number of 40-foot high cabinets | 63 | 63 | 63 |

发动机
Engine

| LH139QMB | LH147QME | LH157QMJ-B | 型号 Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 Type | 四冲程，单缸，OHC， 风冷 Four-stroke, single-cylinder, OHC, air cooling | 四冲程，单缸，风冷 Four-stroke, single-cylinder, air cooling OHC | ，四冲程，单缸，OHC 风冷 Four-stroke, single-cylinder, OHC, air cooling |
| 排量 Displacement | 49.5cc | 71.8cc | 150cc |
| 缸径 X 行程 Bore × stroke | 39mm X 41.4mm | 47mmX41.4mm | 57.8mmx57mm |
| 压缩比 Compression ratio | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.2:1 |
| 最大扭矩 Max. torque | 9N.m/4000~4500rpm | 9N.m/4000~4500rpm | 8/4000~4500 N.m/rp m |
| 最大功率 Max. power | 2.53kw | 2.53kw | 6.5kw |
| 最高速度 Max. speed | 36km/h | 36km/h | 48km/h |
| 启动方式 Start mode | 电起动/手拉起动 Electric/recoil starter | 电起动/手拉起动 Electric/recoil starter | 电起动/手拉起动 Electric/recoil starter |
| 点火方式 Ignition | CDI | CDI | CDI |
| 变速方式 Gearshift method | 无级变速 CVT | 无级变速 CVT | 无级变速 CVT |

，